## Slide 1: GPS簡介
Editor: 丁奕豪

## Slide 2: AGPS
AGPS(Assisted Global Positioning System)
一般GPS使用太空中的24顆人造衛星來進行三角定位，以獲得經緯度坐標
常需要一個可視天空的開放環境和至少4顆GPS衛星信號才能進行3D定位
通常情況下，一個標準的GPS接收器需要至少3顆GPS衛星才能進行2D定位
AGPS則利用手機基站的信號，輔以連接遠程伺服器的方式下載衛星星曆 (Almanac Data)，可再配合傳統的GPS衛星接受器，讓定位的速度更快。

## Slide 3: GPS兩種座標系統
大地座標系統(Datum)
  依據地球橢圓體的大小，劃分及對應出來的平面地圖
  以 WGS84 為共通標準(台灣: TWD67 及 TWD97(1997年))
方格座標資訊(Grid)
  在平面地圖上劃分了許多小格子，每個格子 (地點) 都有自己的數值標示，那組數字就是「方格座標」，也簡稱座標值
  有「二度分帶」及「經緯度」兩種數值格式

## Slide 4: (一)GPS 方格座標舉個
Example: N24.34073
  N 代表北緯
  小數點以上的 24 就是 24 度(°)
  小數點以下 0.34073 度*60 分/度=20.4438 分(')
  小數點以下的 0.4438 分*60 秒/分=26.628 秒(")
  也就是說 N24.34073=北緯 24°20'26.628"

## Slide 5: (二)GPS 二度分帶格式
二度分帶 (2-Degree Transverse Mercator) 格式
  僅適用於台灣地區
  以 X 軸 (橫座標) 及 Y 軸 (縱座標) 的概念來顯示數值標定地點
  X 軸數值為六位數，Y 軸數值為七位數，顯示單位是公里 + 公尺，採用十進位
  X 軸的原點在東經 121 度向西平移 250km，Y 軸的原點在赤道。

## Slide 6: 參考
參考: http://rvcamp.biz/410
Wiki